## Slide 1: Sayın: Doç.Dr. Semra TÜRKOĞLU Fırat Üniversitesi
mRNA Gen Ekspresyon Analizi

## Slide 2: Proje Plan Özeti
mRNA gen ekspresyon çalışmasında kontrol ve hedef insan beyin tümer dokusu numunelerinden BMAL1, REV-ERB Alpha, PER2 ve CLOCK genlerinin ekspresyon seviyelerini belirlemek için real time PCR analizleri yapılmıştır. Deney uygulamalarında uygun housekeeping gen (ACTB) normalizatör olarak kullanılmıştır.
Analiz gurupları içerisinde tüm grupların gen ekspresyon analizlerini çıkartmak için 2-ΔΔCt (Livak, 2001) metodu kullanılmıştır. Hasta grubu baz alınarak kontrol grubunun kat değişimi (Fold change, FC) hesaplanmıştır.
Analiz grupları için istatistik analizler;
  1. grup Benign
  2. grup Malign
  Normal dağılımları onaylanan grupların kıyaslaması için t-testi uygulanarak grup kıyaslamaları gösterilmiştir.

## Slide 3: Projede Kullanılan Yöntem ve Kavramlar
1- Total RNA Ekstraksiyon
Yüksek kalitede Total RNA ekstraksiyonu sağlamak için TRIzol Reagent
kullanılmaktadır. Trizol Reagent kullanılarak yapılan ekstraksiyon işlemleri faz
ayrımı ve bir dizi nükleik asit çöktürme yöntemine dayanmaktadır.
2- Nükleik Asitlerin spefotometrik Ölçümleri (nano gram değerleri) ve
konsantrasyonlarının belirlenmesi
Total RNA ekstraksiyon işleminden elde edilen numunelere ait nükleik asit yükleri (ng değerleri) çalışmanın sonraki basamaklarda kullanılmak üzere belirli bir ng değerine sabitlenir. Bu işlem qPCR aşamasında tutarsız sonuçların önüne geçilebilmesi için önem arz etmektedir.

## Slide 4: Projede Kullanılan Yöntem ve Kavramlar
4- Reverse Transkriptaz (cDNA) İşlemi
mRNA gen ekspresyonu çalışmalarında pre-mRNA
ve mature-mRNA yapılarının tespiti için Oligo(dT) ve Random
Hexamer primerleri ile Revers Transkriptaz işlemi yapılmaktadır.
Bu primerler mRNA zincirini uzatarak bir yapıyı kararlı hale
getirmektedir. Daha sonra Reverse Transkriptaz enzimi mRNA
dizisinin karşı kopyasını sentezler. Elde edilen cDNA, standart
PCR için bir şablon olarak kullanılabilir.

## Slide 5: Projede Kullanılan Yöntem ve Kavramlar
5- qPCR mRNA Gen Ekspresyon Analizleri
Son aşamada mRNA dizileriyle oluşturulan cDNA zincirleri, relative ekspresyon analizlerinde kullanılır. Hasta ve kontrol gruplarında bulunan numunelerin herbiri için, ilgili mRNA ve ona uygun referans genine ait dizilerin real time PCR cihazı ile çoğaltılması sağlanır. İşlem sonucunda cihazdan alınan veriler 2-(ΔΔCt) metodu ile değerlendirilir. 40 döngü üzerinden yapılan çalışmalarda florasan değerinin eşik değerini geçtiği (Threshold çizgisini kestiği) noktadan alınan eşik değeri (Ct, Cp, Cq) hesaplamalarda kullanılır.

## Slide 6: Nükleik Asit Ekstraksiyon İşlemi
İnsan beyin tümer dokusu numunelerinden 50-100 mg doku mikrosantrifuj tüplere aktarılarak içerisine 1 ml TRIzol reagent solüsyonu ve manyetik boncuk ilave edilmiştir.
Doku Süspansiyonları FP120 FASTPREP (Thermo,USA) homojenizatör cihazında 4.0 hızda 20 sn parçalanmıştır.
Liziz ve faz ayrımı işlemlerini gerçekleştirmek üzere süspansiyon oda sıcaklığında 5 dk bekletilmiştir.
Hazırlanan lizat 12000 G hızda 10 dk +4 ° C'de 5 dakika santrifüj uygulanarak temiz süpernatant yeni bir tüpe aktarılmışır.
Süspansiyona 200 μl kloroform eklenerek, dikkatlice karıştırılmıştır.
Oda sıcaklığında 2 dk bekletildikten sonra 12000 G hızda 10 dk +4 °C sıcaklıkta santrifuj işlemi uygulanmıştır.
Farklı bir mikrosantrifuj tüpe aktarılan süpernatant içerisine 0,5 ml isopropanol eklenerek dikkatlice karıştırılmıştır.
Karışım 10 dk oda sıcaklığında bekletildikten sonra 12,000 G hızda 10 dk +4°C sıcaklıkta santrifuj işlemi uygulanmıştır.
Süpernatant kısmı atılarak oluşan nükleik asit pelleti 1 ml %75 etanol ile 7500 G hızda 5 dk +4°C sıcaklıkta tekrar santrifuj yapılarak yıkanmıştır.
Üst faz mikrosantrifuj tüpünden uzaklaştırılarak, RNA pelleti kuruyana kadar (15-30 dk) oda sıcaklığında bekletilmiştir.
300 μl nükleaz-free elution bufer eklenerek pellet süspanse edilerek, numunelere ait total RNA’lar -20 °C’de muhafaza edilmektedir.

## Slide 7: Nükleik Asit Miktar Tayini ve DNase işlemi
Colibri Titertek Berthold cihazı kullanılarak Numunelerin total RNA ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bu işlemin aşamaları;
Cihaz çalıştırıldıktan sonra nükleik asit sekmesi seçilerek, örnek tipi RNA-40, ışık yolu uzunluğu otomatik olacak şekilde parametreler ayarlanmalıdır.
Cihaz kapağı açıldıktan sonra elüsyon bufferdan 2 μl eklenerek körleme işlemi yapılır.
Numunelerden sırasıyla 2 μl alınıp ölçüm seçeneği kullanılarak RNA ölçme işlemi tamamlanmaktadır.

## Slide 8: Gen Ekspresyon Primer Tasarım Ve Bağlanma Sıcaklıkları (Tm)
Primer Adı | Sekans (5'->3') | Uzunluk | Tm °C | Amplikon length
PER2_hsa_F | GCAGTGGAGCAGATTCTT | 18 bp | 61 °C | 100 bp
PER2_hsa_R | TGGTAGCGGATTTCATTCT | 19 bp |  | 
REVERBALPHA_hsa_F | AACATCACCAAGCTGAAT | 18 bp | 61 °C | 167 bp
REVERBALPHA_hsa_R | GAGCAATTCTCATTCTTCA | 19 bp |  | 
BMAL1_hsa_F | GTTCTTCTATTCTTGGTGAG | 20 bp | 63 °C | 85 bp
BMAL1_hsa_R | TCATCATTACTGGGACTAC | 19 bp |  | 
CLOCK_hsa_F | TGGTTGGTCATATAGAAGAG | 20 bp | 61 °C | 180 bp
CLOCK_hsa_R | CTACTGTCATCTCTGTCAA | 19 bp |  | 
ACTB_hsa_F | TGAAGATCAAGATCATTGCT | 20 bp | 61 °C | 113 bp
ACTB_hsa_R | ATACTCCTGCTTGCTGAT | 20 bp |  | 
Çalışma kapsamında RT-qPCR yöntemi kullanılarak BMAL1, REV-ERB Alpha, PER2 ve CLOCK genlerinin ekspresyon seviyeleri saptanmıştır.
RT-qPCR işlemleri Biorad CFX96 (Biorad, USA) cihazında gerçekleştirilmiştir. RT-qPCR cihazları her döngü sonunda floresan şiddetini saptayan flurometre ve thermal cycler dan meydana gelmektedir. Ters transkriptaz işlemiyle RNA’lardan çift iplikli yapıya dönüştürülen cDNA zincirleri arasına girerek floresan ışıma veren SYBR Green I boyası, gen ekspresyon analizlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında gen expresyon seviyelerinin belirlenmesi için SensiFAST™ SYBR® No-ROX Kit (Bioline, UK) kullanılmıştır. Tasarımları tamamlanan primer setlerinin optimizasyonları yapılarak bağlanma sıcaklıkları belirlenmiştir.
Her bir Gen bölgesi için uygun Tm değerinde kurulumlar gerçekleştirilmiş ve döngü eğrileri ve Melting Curve verileri incelenmiştir.

## Slide 9: Sensifat (Bioline) cDNA Kit Reverse Transcriptase İşlemi
Buz üzerinde steril tüp içerisinde aşağıdaki bileşenler hazırlanmalıdır.
Kısa bir vorteks ve spin yapılır.
Revers transkripsiyon işlemi için ABI Veriti 96 cihazı kullanılmaktadır. Cihaz Revers Transkripsiyon işlemi için protokol hazırlanmaktadır.
  25 °C 10 dk primer bağlaması
  42 °C 15 dk reverse transkripsiyon işlemi
  85 °C 5 dk enzim inaktivasyonu
Reaksiyon sonunda enzim, 85 °C’de 5 dk ’da inaktive edilerek, cDNA ürünleri -20 °C’de uzun süre muhafaza edilmiştir.
Komponentler | Miktar
Total RNA | Değişken
5x TransAmp Buffer | 4 μl
Reverse Transcriptase | 1 μl
Nükleaz içermeyen H2O | 20 μl ’ye tamamla

## Slide 10: SensiFAST™ SYBR No-ROX Kit MRNA Gen Ekspresyonu
Soğuk blok üzerinde aşağıdaki tabloya göre bileşenler hazırlanmalıdır.
Thermocycler prosedürü aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.
PCR ürünlerine ait pikler incelenerek sonuçlar değerlendirilmiştir.
Komponentler | Derişim | Miktar 1X
2x SensiFAST SYBR® No-ROX Mix | 1x Mastermix buffer | 10 μl
mRNA MixB (Primer) | F & R (0,4 mM) | 3,5 μl
mRNA cDNA | 10-50 ng | 3 μl
Nükleaz içermeyen H2O | - | 3,5 μl
PCR Aşaması | İşlem | Sıcaklık/Derece | Tekrar
İlk Denatürasyon | Denatürasyon | 95oC-5 dk | 1
PCR Aplikasyon | Denatürasyon | 95oC-5 sn | 40
 | Bağlanma | 61-63 oC - 30 sn (Okuma) | 
Final | Soğutma | 40 oC 30 sn | 1

## Slide 11: Numune Bilgileri Ve qPCR Ct Mean Sonuçları
ACTB
REV ERB Alpha
PER2
BMAL1
CLOCK

## Slide 12: Ekler
RT-qPCR: Kantitatif eş zamanlı PCR işlemi, hücre hatları içindeki her bir hücrede ifade edilen gen ekspresyon düzeylerinin belirlemek amacıyla kullanılan hassas bir yöntemdir.
Melting Curve Eğrisi: DNA zincirinin ayrılma özelliğinden faydalanarak çift iplik yapının denatüre olduğu sıcaklığın tespit edilmesini sağlayan RT-qPCR erime erisi analizidir.
Ct (Cp-Cq): real time PCR cihazlarında amplikasyon döngüleri sırasında alınan florosan ışımaya ait threshould çizgisi üzerinde bulunan eşik değeri.
dCt (ΔCt): Ekspresyon seviyesini belirlemek istediğimiz genin Ct değeri ile normalizatör genin Ct değerinin farkı
ddCt (ΔCt): Ekspresyon seviyesi hesaplanmak istenilen genin gruplar arasında ki farkı
2^-ddCt (2^- ΔΔCt):Ekspresyon seviyesi belirlenmek istenilen genin gruplar arasında ki katsayı (FC) değeri, gen ekspresyon çalışmalarında katsayı değişimi verileri kullanılmaktadır.
İstatiksel Analiz;
Çalışmanın istatiksel analizlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. RT-qPCR analizleri ile elde edilen Analizlerde tasarımları yapılann genlerinin ekspresyon seviyelerinin hesaplanmasıyla elde edilen verilerin değerlerin sonuçları grup ortalamalarına karşı test edilmiştir. Sonuçlar ortalama ± standart sapma şeklinde özetlenmiştir. Grup analizlerinin normal dağılımı sağlamasından dolayı kıyaslamalar için t-test ve ANOVO kullanılmıştır. Gruplar arası farklılıkların belirlenmesi için Post-Hoc çoklu karşılaştırma testi Tukey kullanılmıştır.
Livak, K. J., & Schmittgen, T. D. (2001). Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2− ΔΔCT method. methods, 25(4), 402-408.